## Slide 1: Reconocimiento de personas para seguimiendo mediante robots móviles
Alberto Aguayo García
Trabajo Fin de Máster
1/12/2022

## Slide 2: ÍNDICE GENERAL
1. INTRODUCCIÓN.
2. EQUIPO Y SOFTWARE UTILIZADO.
3. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO DE LA IMAGEN.
4. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL.
5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.

## Slide 3: 1. INTRODUCCIÓN. 1.1. Contexto.
Grupo de investigación de Robótica y Mecatrónica.
Argo Rover J8.
  Teleoperación mediante 5G.
  Autónomo por GPS.
  Follow me LiDAR.
Problemas uso LiDAR:
  No discriminación de personas.
  Dipositivo activo.
Objetivo: Solventar deficiencias LiDAR mediante cámara.

## Slide 4: 1. INTRODUCCIÓN. 1.2. Estado del arte.
Multi Follow Me Convoy.
Rheinmetall Mission Master (UGV).

## Slide 5: 2. EQUIPO Y SOFTWARE UTILIZADO.
Software.
  GNU/Linux.
  OpenCV.
  ROS.
Hardware.
  Rover J8.
  NVIDIA Jetson AGX Xavier.
  ZED 2.

## Slide 6: 3. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO DE LA IMAGEN. 3.1. Filtro RGB y Máquinas vectores de soporte.
Filtros RGB: Eliminar fondo.
SVM.
  Área y circularidad.
  Histograma de Gradientes Orientados.
Resultado filtro RGB
Resultado SVM
HOG

## Slide 7: 3. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO DE LA IMAGEN 3.2. Otros métodos de seguimiento.
Sustracción de fondo.
  Requisito: Imagen estática.
Flujo óptico.
  Movimiento relativo entre objeto y la cámara.
  Problema: No existe una clara diferencia entre el movimiento de la persona y la cámara.

## Slide 8: 3. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO DE LA IMAGEN. 3.3. Kernelized Correlation Filters (KCF)
Modelo de regresión: Kernel Ridge Regression.
  Regresión Ridge y truco del kernel.
Descriptor: Histograma de Gradientes Orientados.
SECUENCIA
Inicialización: Primer descriptor persona (recuadro).
Actualización descriptor y recuadro.
Limitación: No se actualiza el tamaño del recuadro.

## Slide 9: 4. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL. 4.1. Reconocimiento y seguimiento.

## Slide 10
Reconocimiento inicial: Sustracción de fondos.
Dos descriptores de espaldas y de frente.

## Slide 11: 4. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL. 4.2. Localización del objeto en el espacio.
Suscripción nodos:
Imagen rectificada: Reconocimiento y seguimiento en dos dimensiones.
Nube de puntos: Profundidad y orientación.
Mapa de profundidad: Segmentación de la imagen.

## Slide 12: 4. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL. 4.3. Segmentación de la imagen.
Clustering: Agrupación píxeles con características similares.
  Clustering error: Distancia cuadrática de los píxeles al centro de cada clúster.
Clustering k-means: División imagen en células Voronoi según semillas.

## Slide 13: 4. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL. 4.3. Segmentación de la imagen.
IMPLEMENTACIÓN
Segmentación: Rectángulo persona mapa de profundidad. Transformación y normalización mapa.
Número de grupos: 3.
Criterio finalización.
  Clustering error: 0,0001.
  Iteraciones: 10000.
Persona será el clúster más representativo.

## Slide 14: 4. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL. 4.4. Acceso a la nube de puntos.
Convención ejes (respecto cámara).
  X: Positiva hacia delante.
  Y: Positiva hacia la izquierda.
  Z: Positiva hacia arriba.
Obtención localización.
  Profundidad: Coordenada X.
  Orientación:
Media aritmética del valor de todos los píxeles.

## Slide 15: 4. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL. 4.4. Acceso a la nube de puntos.
Caracterización medida en un instante de tiempo
Persona situada a 1 metro de distancia y 0⁰ respecto a la cámara.
 | Media | Varianza
Profundidad (m) | 1,0166 | 0,0216
Orientación (º) | 0,4912 | 1,2396

## Slide 16: 4. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL. 4.5. Caracterización de las medidas.
1 metro y 0⁰.
1 metro y -20⁰.
Profundidad (m) | Orientación (º) | µprofundidad (m) | σprofundidad(m) | µorientación (º) | σorientación (º)
1 | 0 | 1,018 | 0,018 | 0,030 | 0,405
1 | -20 | 1.311 | 0,361 | -10,977 | 12,843

## Slide 17: 4. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL. 4.5. Estimación de la localización mediante el filtro de Kalman.
Filtro de Kalman: Predicción y corrección del movimiento.
ROS – robot_localization: Estimación movimiento robot.
  Coordenadas X, Y y Z.
  Covarianza: Variación máxima entre la medida actual y la anterior.

## Slide 18: 4. SEGUIMIENTO EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL. 4.5. Estimación de la localización mediante el filtro de Kalman.
Caracterización de las medidas.
1 metro y 10⁰.
1 metro y -20⁰.
Profundidad (m) | Orientación (º) | µprofundidad (m) | σprofundidad(m) | µorientación (º) | σorientación (º)
1 | 10 | 1,067 | 0,028 | 10,513 | 0,798
1 | -20 | 1,057 | 0,052 | -19,437 | 1,706

## Slide 19: 5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 5.1. Prueba con una persona.
Fallo en el giro.

## Slide 20: 5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 5.2. Prueba con dos personas.
Discriminación entre personas.
Fallo en el giro.

## Slide 21: 6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 6.1. Objetivos y debilidades.
Objetivos desarrollados:
Estudio metodologías y técnicas para reconocimiento y seguimiento de personas.
Desarrollo nodo de seguimiento capaz de localizar a un persona en el espacio.
Distinción entre dos personas.
Debilidades:
Pérdida seguimiento en giros.
Actualización tamaño recuadro persona.
Trabajo futuro
Seguimiento en el espacio de la imagen a través del filtro de Kalman.
Predicción movimiento ante oclusiones.

## Slide 22: Reconocimiento de personas para seguimiendo mediante robots móviles
Alberto Aguayo García
Trabajo Fin de Máster
1/12/2022